MEMORIA DESCRIPTIVA -  MP GO! FLEX

mplifts.com

CARACTERÍSTICAS

Tipo:				Ascensor Gearless

Suspensión:			1:1

Carga:				180 Kg hasta 630 Kg.

Capacidad:			De 2 hasta 8 personas.

Velocidad:			1 m/s.

Recorrido:			Hasta 45m.

Paradas:			16 paradas

Embarques:	Un embarque, doble embarque a 180º, doble embarque a 90º y triple embarque.

Serie:				“S” y “C” Sin y Con cuarto de máquinas

# CABINA

Modelo:	MP CARevolution, Series C y D

# PUERTAS DE CABINA

Tipo:	Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:	Acero Inoxidable (X02)

# PUERTAS DE PISO

Tipo:	AA: Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:	Epoxi RAL 7044

Resistencia al fuego conforme

EN 81-58:                                   E120, EW60

# BOTONERA DE CABINA

Modelo:	Columna o FUSION con MP CARevolution

Acabado:	Acero plastificado

(Opcional: Acero inoxidable (X02))

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs

(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)

Indicador de cabina:	Display LCD y TFT

Opcional: Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos

Seguridad:			Plafón y teléfono de emergencia

##### MEMORIA DESCRIPTIVA - MP GO! FLEX

mplifts.com

##### BOTONERA DE PISO

Modelo:	P001, en marco de puerta

Acabado:	Placa de acero inoxidable (X02)

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs.

Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona

Grabación:	Logo color negro (por láser)

##### MANIOBRA

Tipo:	MP Selectiva o Universal.

Armario de Maniobra:	En rellano planta más alta. Acabado epoxi en serie “S”

INSTALACIÓN ELECTRICA  	Premontada con conectores “Plug & Play”.

MÁQUINA	Gearless. Imanes permanentes maGO Con protección térmica motor. Rescate automático con maniobra eléctrica de socorro.

##### AMORTIGUADORES	En poliuretano con pedestal metálico incluido

GUIAS	Calibradas.

Conforme ISO 7465

FIJACIONES			Soportes de fijación y tacos para cerramiento de hormigón.

#### POTENCIA

Tensión de Fuerza: 	Trifásica de 380 v

(Opción 220 V monofásico, ver catálogo)

Alumbrado: 	220 v

Frecuencia: 	50 Hz.