MP GO! C - GAMA ESTANDAR

mplifts.com

CARACTERÍSTICAS

Tipo:				Ascensor eléctrico

Suspensión:			2:1

Carga:				320 Kg. hasta 1125 Kg.

Capacidad:			De 4 hasta 15 pers.

Velocidad:			1 m/s y 1,6 m/s

Recorrido:			Hasta 45 m.

Paradas:			16 paradas

Embarques:			Un embarque, doble embarque a 180º

CABINA

Modelo:				MP CARevolution, Series C y D

PUERTAS DE CABINA

Tipo:				Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:			Acabado inoxidable X02.

PUERTAS DE PISO

Tipo:				Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:			Epoxi RAL 7044

Resistencia al

fuego conforme EN 81-58:         E120, EW60

BOTONERA DE CABINA

Modelo:				Columna

Acabado:			Acero plastificado

(Opcional: Acero inoxidable (X02))

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs

(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)

Indicador de cabina:		Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos

Opcional: Display LCD

Opcional: Display TFT

Seguridad:			Plafón y teléfono de emergencia

MP GO! C - GAMA ESTANDAR

mplifts.com

BOTONERA DE PISO

Modelo:				P001, en marco de puerta

Acabado:			Placa de acero inoxidable (X02)

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs.

Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona

Grabación:			Logo color negro (por láser)

MANIOBRA

Tipo:				MP Selectiva o Universal.

Ubicación:			En cuarto de maquinas, localizado en la proyección superior.

INSTALACIÓN ELECTRICA  	Premontada con conectores “Plug & Play”.

MAQUINA	Gearless. Imanes permanentes maGO con protección térmica motor. Maniobra de rescate: Rescate automático más maniobra eléctrica de socorro.

AMORTIGUADORES		En poliuretano con pedestal metálico incluido

GUIAS				Calibradas/ Cepilladas.

Conforme ISO 7465

Suspendidas

FIJACIONES			Soportes de fijación y tacos para cerramiento de hormigón.

POTENCIA

Tensión de Fuerza: 		Trifásica de 380 v

Trifásico 220v, 400v, 415v

Alumbrado: 			220 v

Frecuencia: 			50 Hz

Opcional: 60 Hz