MEMORIA DESCRIPTIVA – MP H GAMA ESTANDAR

mplifts.com

CARACTERÍSTICAS

Tipo:				Ascensor hidraulico

Carga:				320 Kg. hasta 6500 Kg. en serie “C” y 1000 Kg. en serie “S”

Capacidad:			De 4 hasta 86 pers. en serie “C” y hasta 13 pers en serie “S”

Velocidad:			0.63 m/s, 0.52 m/s y 0.4 m/s

Recorrido:			Hasta 27m.

Paradas:			10 paradas

Embarques:	Un embarque, doble embarque a 180º, doble embarque a 90º y triple embarque.

CABINA

Modelo:				MP CARevolution, Series C y D

PUERTAS DE CABINA

Tipo:				Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:			Acabado inoxidable (X02)

PUERTAS DE PISO

Tipo:				Automática. Telescópica 2 hojas.

Acabado:			Epoxi RAL 7044

Resistencia al fuego conforme

EN 81-58:                                   E120, EW60

BOTONERA DE CABINA

Modelo:				Columna o FUSION con MP CARevolution

Acabado:			Acero plastificado

(Opcional: Acero inoxidable (X02))

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs

(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)

Indicador de cabina:		Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos

Opcional: Display LCD y TFT

Seguridad:			Plafón y teléfono de emergencia

MEMORIA DESCRIPTIVA – MP H GAMA ESTANDAR

mplifts.com

BOTONERA DE PISO

Modelo:				P001, en marco de puerta

Acabado:			Placa de acero inoxidable (X02)

Pulsador:	Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante LEDs.

Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona

Grabación:			Logo color negro (por láser)

MANIOBRA

Tipo:	MP Selectiva o Universal.

Ubicación:	Ubicación libre dentro del cuarto de maquinas en serie “C”

En armario en serie “S”. Acabado Epoxi.

Distancia recomendada < 10 metros

INSTALACIÓN ELECTRICA  	Premontada con conectores “Plug & Play”.

CENTRAL HIDRAULICA	Bloque de válvulas electromecánico MP sava3.

Rescate automático.

AMORTIGUADORES		En poliuretano con pedestal metálico incluido

GUIAS				Calibradas/ Cepilladas

Conforme ISO 7465

FIJACIONES			Soportes de fijación y tacos para cerramiento de hormigón.

POTENCIA

Tensión de Fuerza: 		Trifásica de 380 v

Alumbrado: 			220 v

Frecuencia: 			50 Hz.